## Slide 1: Audióvizualizációs eszköz tervezése
Szakdolgozat beszámoló
Készítette : Fejes Péter
Konzulens : Dr. Györke péter
2018.01.10

## Slide 2: A téma
Az „ihlet” : analóg audiólejátszók kivezérlésjelzői.
A cél : olyan önálló eszköz készítése, mely vizuális élményt nyújt a lejátszott zenei tartalom ütemére.

## Slide 3: Az eszköz iránti elvárásaim
Önálló, a lejátszótól független működés
Hordozható
Konfigurálható

## Slide 4: A konkrét eszköz
Mikrokontroller vezérli
Címezhető LED panelt használ
Vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás
Jelanalízist végez
Konfiguráló program
Notes: Eszközök felsorolása végighaladva a blokkdiagramon

## Slide 5: Működés
A működés alapja a mikrokontroller által futtatott kód
Megszakítás alapú működés
Beolvasás – feldolgozás – megjelenítés
Program elkészítéséhez: CubeMx
Notes: Általános architektúra

## Slide 6: Audió jel beolvasása
ADC
Mikrokontroller saját modulja
40 kHz mintavételi idő
DMA technológia használata

## Slide 7: Jelanalízis
FFT (Fast Fourier Transformation)
Beolvasott audio jel feldolgozása
Frekvenciatartományba transzformálás

## Slide 8: Megjelenítés
Frekvenciasávok hozzárendelése a LED-ekhez
LED-ek vezérlése bonyolult
SPI technológia használata

## Slide 9: Konfigurációs Program

## Slide 10: Összegzés, kitekintés
Projekt megvalósítása sikeres volt
Bővítési lehetőségek:

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet!

## Slide 12: Kérdések